دستورالعمل

ایمنی در ماشین آلات

|  | تهيه كننده | تأییدکننده | تصويب كننده |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت | مسئول HSE | نماینده مدیریت | مديریت عامل |
| نام و نام خانوادگی |  |  |  |
| تاریخ |  |  |  |
| امضاء |  |  |  |

1-  هدف :

هدف از تهیه اين دستورالعمل ایمن سازی محیط کار و محافظت از نیروی انسانی و پیشگیری از حوادث ناشی کار با ماشین آلات و ماشین افزارها می باشد.

2- دامنه كاربرد :

دستورالعمل حاضر در کلیه کارگاه هایی که از ماشین آلات ذکر شده در این دستورالعمل استفاده مینمایند کاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

نظارت: واحد HSE

اجرا: کلیه افرادی که با ماشین آلات و ماشین افزارها کار میکنند.

4- شرح :

ماشین های افزار به نظر کارشناسان امر، به دو دسته ی کلی به شرح زیر تقسیم می شوند:‏

‏1. ماشین هایی که حرکت اصلی آنها دورانی میباشد و به ماشین های افزار مدوام معروفند. اعم ‏از ماشین های تراش و ماشین های فرز.

‏2. ماشین هایی که حرکت اصلی آنها حرکتی رفت و‌آمدی است و به ماشین افزار متناوب ‏معروفند. اعم از ماشین های صفحه تراش، ماشین های کله زنی و ماشین های اره نواری.‏

ماشین های تراش خود شامل دو دسته‌ی ذیل می باشند:‏

‏1. ماشین های تراش اونیورسال که به وسیله ی آن می توان سطوح جانبی و قاعده های ‏استوانه ها و مخروط ها و نیز سوراخ های استوانه ای و مخروطی و پیچ دنده ها را به اندازه هایی ‏مختلف تراشید و قطعات فلزی را با مته سوراخ و نهایتا قلاویز کرد. ‏

‏2. ماشین های تراش مخصوص که برای انجام عملیات تراشکاری محدود و در ساختن قطعات ‏معین و سری به کار می روند.‏

ماشین های صفحه تراش، برای تراش صفحات مسطح یا تراشیدن قطعات غیرمنظم و یا ‏صفحاتی که نسبت به هم دارای زوایای مختلف هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع ‏ماشین ها، حرکت اصلی، به صورت خطی رفت و برگشتی بوده و شامل سه دسته ی: صفحه تراش ‏معمولی، صفحه تراش دروازه ای و صفحه تراش عمودی یا کله زنی تقسیم می باشند.‏

‏ ماشین های فرز، در تراشیدن سطوح به اشکال مختلف و درآوردن شیارهای مستقیم، ‏مارپیچ، چرخ دنده، پیچ بری و سایر عملیات ذیربط کاربرد دارند و می توان از آنها برای ‏تراشیدن سریع تر، دقیق تر و تمیزتر سطوح نسبت به ماشین های صفحه تراش بهره برداری ‏کرد. اگر قسمت قلم گیر فلز به طور افقی قرار گرفته باشد، به آن فرز افقی و اگر قائم باشد به ‏آن فرز عمودی یا قائم اطلاق می گردد.‏

‏4-1- تدابیر ایمنی و حفاظت در هنگام کار با ماشین های تراش

‏1. قبل از شروع عملیات تراش باید دستگاه مرغک-رنده، را کاملا در محل های خود، محکم ‏کرد.‏

‏2. هنگام سوار و یا پیاده کردن سه نظام و چهار‌نظام، صرفاً از نیروی دست استفاده شود چرا ‏که استفاده از نیروی دوار ماشین، مخاطره آمیز است.‏

‏3. پیش از سوار و پیاده کردن سه نظام، تخته چوبی مخصوص باید روی ریل ماشین قرار ‏گیرد تا از صدمه دیدن ریل های ماشین  جلوگیری کرد.‏

‏4. بلافاصله پس از محکم کردن کار روی دستگاه، باید آچار مخصوص سه نظام را از روی آن ‏برداشت.‏

‏5. مبادرت به اندازه گیری کار یا میزان کردن رنده هنگام گردش کار، خطای محض است.‏

‏6. نباید بر روی کار، زیاد خم شد زیرا همواره خطر پرش براده های ناشی از تراش قطعه ی ‏کار وجود دارد.‏

‏7. برای تراش میله های بلند (کارهای طویل)  باید از تکیه گاه قطعه ی کار و سایر وسایل ‏مخصوص استفاده کرد.‏

‏8. برای تنظیم ارتفاع تیغه ها در قلم‌گیر، باید از لایه های مخصوص استفاده کرد و رنده را ‏باید حداقل با دو پیچ در قلم‌گیر محکم کرد.‏

‏9. برآمدگی گیره های سه نظام  را باید با کلاهک حفاظتی پوشاند.‏

‏10. هنگام پاک کردن و گریس کاری دستگاه تراش باید آن را از کار انداخت.‏

‏11. هنگام تراش و کار با سنگ سمباده، استفاده از عینک حفاظتی الزامی است.‏

‏12. برای جمع آوری براده ها باید ازچنگک یا جاروب دستی استفاده گردد.‏

‏4-2- تدابیر ایمنی و حفاظت در هنگام کار با ماشین های صفحه تراش

‏1. دقت شود که پس از هرگونه تنظیم، پیچ های مخصوص را باید تنظیم محکم کرد.‏

‏2. ابزار و وسایل را باید پس از تنظیم ماشین، از روی آن برداشت.‏

‏3. هنگام کار کردن ماشین، باید از تمیز کردن سطح کار با دست، جدا خودداری کرد.‏

‏4. در قسمت عقب ماشین باید حفاظ نرده ای نصب گردد.‏

‏5. در ماشین های صفحه تراش دروازه ای باید دهانه های باز میز ثابت ماشین را، به وسیله ‏ی صفحات فلزی با حفاظ مناسب دیگر پوشاند.‏

‏6. در ماشین های صفحه تراش دروازه ای که احتمال برخورد میز متحرک و یا قطعه ی کار ‏به قسمت های آزاد اطراف ماشین وجود دارد، حتماً باید از حفاظ مناسب استفاده کرد.‏

‏4-3- تدابیر ایمنی و حفاظت در هنگام کار با ماشین های فرز

‏1. دقت شود که پس از هرگونه تنظیم، پیچ های مخصوص تنظیم محکم گردد.‏

‏2. ابزار و وسایل را باید پس از تنظیم ماشین، از روی آن برداشت.‏

‏3. هنگام کار با فرز عمودی، باید از حرکت سریع و استفاده از بار زیاد خودداری گردد چرا که ‏در غیر اینصورت، تیغه ی فرز شکسته و جراحاتی را در بدن فرد ایجاد می کند.‏

‏4. چنانچه مهره ی میله ی محور فرز محکم شده باشد، برای باز کردن آن نباید از نیروی ‏گردان خود ماشین استفاده کرد بلکه پس از توقف کامل ماشین با وسایل مخصوص، باید آن را باز ‏کرد.‏

‏5. باید سرعت و بار را همیشه محاسبه و تنظیم کرده و بار باید همواره در جهت عکس ‏گردش تیغه ی فرز قرار گیرد.‏

‏6. در هنگام کار با ماشین فرز، باید اکیداً از دست زدن به تیغه ی آن خودداری کرد.‏

‏7. در ارتباط با مایعات خنک کاری که از چسپیدن براده ها به تیغ فرز جلوگیری می کنند و ‏حرارت حاصل از کار ماشین را از قطعه ی کار و فرز می گیرند، استفاده از انواع روغن مناسب ‏برای ماده ی مورد ماشین کاری، اهمیت زیادی دارد.‏

‏4-4- تدابیر ایمنی و حفاظت در هنگام کار با ماشین مته

‏1. هنگام کار با ماشین مته، باید از لباس کار چسپیده استفاده کرد و آستین ها را بالا زد چرا که ‏در غیر اینصورت، ممکن است لبه ی آستین، لای تیغه های مته گیر کرده و باعث کشیده شدن ‏دست کارگر به داخل دستگاه، شکستگی استخوان و ایجاد جراحات شدید گردد.‏

‏2. قبل از شروع به‌کار با ماشین مته، باید شال گردن، ساعت مچی و انگشتر را از کارگران ‏دور کرد وگرنه خم شدن آنها روی دستگاه به منظور تنظیم محل سوراخ، مخاطراتی جدی ‏به ‌همراه دارد.‏

‏3. هنگام کار با ماشین مته، استفاده از دستکش، به خاطر مخاطرات احتمالی ذیربط، مجاز ‏نیست مگر آنکه در صورت لزوم، برای اتصال دادن بدنه ی دستگاه به زمین از دستکش مخصوص ‏استفاده گردد.‏

‏4. هر جسمی قرار است با دستگاه مته سوراخ شود باید ابتدا روی میز دستگاه محکم شود تا ‏نوک مته ی در حال چرخش، آن را به سمتی پرتاب نکند و باعث زخمی شدن کارگر نگردد.‏

‏5. قبل از قرار دادن هر جسم روی صفحه ی دستگاه مته برای سوراخ کردن آن، باید فعالیت ‏دستگاه را متوقف کرد.‏

‏6. هیچگاه نباید آچار را روی سه نظام مته ها گذاشت وگرنه، هنگام چرخش مته، به خارج ‏پرتاب گردیده و فرد را شدیداً زخمی می کند.‏

‏7. هنگام سوراخ کردن اجسام، به خصوص اجسام ترد و شکننده، باید عینک حفاظتی به چشم زد ‏وگرنه ممکن است اصابت براده های جداشده از اجسام به چشم، موجب جراحات و یا حتی نابینایی ‏فرد شود.‏

‏8. برای جمع کردن براده های روی میز باید از برس مخصوص استفاده کرد نه از دست ها، ‏زیرا مجروح شدن دست توسط براده های فلزی با توجه به آلودگی آنها، امکان ابتلا به بیماری ‏هایی چون کزاز را فراهم می کند.‏

‏9. برای انجام هرکاری از قبیل روغن کاری، تغییر مکان یا تغییر دستگاه مته‌ باید آن را خاموش ‏کرد.‏

‏10. برای جلوگیری از مخاطرات کار با ماشین مته، استفاده از انواع حفاظ گذاری مناسب، نظیر ‏حفاظ های تلسکوپی عقب رو که به غلاف محور مته گیر محکم شده و صفحه ی حفاظتی آن، حول ‏یک محور لولایی قائم می چرخد، الزامی است.‏

‏4-5- تدابیر ایمنی و حفاظت در هنگام کار با دستگاه های پرس

پرس ها، ماشین هایی هستند که برروی قطعه ی کار با فشار بدون ضربه کار می کنند و برای ‏شکل دهی فلزات مختلف اعم از خمکاری، مستقیم کردن، پرس، تزریق، و کشش صفحات فلزی، ‏همچنین به منظور جوش دادن قطعات در فشار زیاد به‌کار می روند. کلیه پرس ها دارای میزکار ‏هستند که ممکن است ثابت یا متحرک  بوده و کار با آنها، مستلزم توجه به موارد حفاظتی و ایمنی ‏زیر است:‏

‏1. هر روز، قبل از آغاز به کار پرس ها، باید آنها را مورد بازدید و آزمایش قرار داد.‏

‏2. کلیه ی وسایل انتقال نیرو از قبیل چرخ دنده ها فلکه ها، تسمه ها، و چرخ های طیار پرس ‏ها باید حفاظ گذاری گردد.‏

‏3. پرس ها باید مجهز به وسایلی باشند که از به راه افتادن بی موقع آنها جلوگیری کند. ‏همچنین باید دارای وسیله ی تک ضربه ای نیز باشند. وسایل تک ضربه ای، برای تأمین حفاظت ‏کارگران، نقش اساسی دارند و دستگاه های ضدضربه، برای جلوگیری از خرابی خود ماشین پرس، ‏مورد استفاده قرار می‌گیرند.‏

‏4. تغذیه و تخلیه ی اتوماتیک قطعات کار باید توأم با حفاظ گذاری قسمت کشویی که مانع ‏ورود دست کارگر به منطقه ی خطر شود، صورت پذیرد و کورس کشویی مزبور باید به میزان ‏‏10-8 میلی متر محدود باشد.‏

‏5. نصب صفحات حفاظتی ثابت که جلوی کار را می پوشاند و از ورود دست کارگر به داخل ‏منطقه ی خطر جلوگیری می کند، ضروری است.‏

‏6. استفاده از حفاظ های ردکننده، الزامی است به‌گونه ای که موقع پایین آمدن تسمه، اهرم ‏متحرک نیز که به آن متصل شده، با سنبه پایین بیاید و باعث شود که دو اهرم موازی (که با ‏بدنه ی ثابت پرس، به طور لولایی متصل شده اند) به سمت راست حرکت کنند و چنانچه دست ‏کارگر، در منطقه ی خطر سنبه باشد، به وسیله ی لوله ی لاستیکی به سمت راست رانده شده و ‏درمحل بی خطری کنار پرس، دست را بین دو قطعه ی قابل ارتجاع نگه دارد. این نوع حافظ، برای ‏پرس هایی که با سرعت متوسط کار می کنند مناسب است و در سرعت های بالا، ضربه ی ‏شدیدی به دست وارد می کند در حالیکه برای پرس های سریع، استفاده از صفحات حفاظتی ثابت، ‏مناسب تر است.‏

‏7. پرس ها باید در محل هایی که نور آفتاب، به قدر کافی وجود داشته باشند، نصب شوند و ‏در هنگام شب علاوه بر روشنایی محل کار (کارگاه) باید محل کار پرس ها به وسیله ی لامپ های ‏مناسب، کاملاً روشن شود. شایان ذکر است که بین هر پرس با پرس دیگر، باید حداقل 1 متر ‏فاصله وجود داشته باشد.‏

‏8. در موقع تنظیم سنبه و ماتریس یا تعمیر آن ، ممکن است قطعه ای روی پدال بیفتد یا پا با ‏پدال تماس پیدا کرده و به طور ناگهانی، پرس را از کار بیندازد و ایجاد خطر کند. برای جلوگیری ‏از این خطر، استفاده از حفاظ مانع دار، حفاظ لولادار و حفاظ پوششی توصیه می گردد.‏

‏4-6- تدابیر و ایمنی و حفاظت، هنگام کار با ماشین های چوب بری

‏4-6-1- اره تسمه ای

‏1. قسمت هایی از دستگاه اره تسمه ای که مورد استفاده نیست، خواه قسمت روی میز و خواه ‏زیر میز، اعم از فلکه ها و شاخه ها بایداز حفاظ مناسب برخودار باشند.‏

‏2. حفاظت (پوشش) اره تسمه ای باید به‌گونه ای باشد که در صورت پاره شدن تسمه ی اره‌ و ‏برای ترمیم یا تعویض آن، به سهولت و به سرعت بتوان حفاظ را برداشت و پس از برطرف ‏کردن نقص، مجدداً آن را بست.‏

‏3. هنگام سوار کردن اره ی تسمه ای باید دقیقا آن را بررسی کرد تا عیبی نداشته باشد و از ‏به کار بردن اره ی تسمه ای معیوب و ترک دار باید جداً خودداری کرد.‏

‏4. از برداشتن اره ی تسمه ای از روی فلکه و جمع کردن قطعات پاره شده و شکسته ی آن ‏قبل از توقف کامل ماشین، باید اکیداً اجتناب شود. ضمناً دندانه های تیغه ی اره باید تمیز بوده و ‏اگر قطعه ی کار طویل باشد باید تکیه گاهی برای آن فراهم کرد و یا آن‌ را از دستگاه نوار نقاله ‏به سمت دستگاه اره هدایت کرد.‏

‏5. دندانه های اره ی تسمه ای باید همواره تیز و برنده باشند و برای تیزکردن دندانه ها، باید ‏از ماشین مخصوص تیزکننده استفاده کرد.‏

‏4-6-2- اره ی دوار

‏1. در اره ی دوار رومیزی، باید دندانه های اره، خواه قسمت روی میز و خواه قسمتی که زیر ‏میز قرار دارد، مجهز به پوشش قابل تنظیم باشد و طوری آن را بپوشاند که هنگام اره کردن، ‏دست های کارگر، از خطر تماس با دندانه های اره در امان بماند.‏

‏2. قسمت فوقانی صفحه‌ی اره ی دوار نیز مانند کلاهک حفاظتی فولادی پوشیده شده باشد. ‏البته بزرگی و کوچکی این کلاهک باید با بزرگی و کوچکی صفحه ی اره، متناسب باشد.‏

‏3. برای قسمتی از اره ی دوار نیز که زیر میز قرار دارد، باید پوشش حفاظتی تهیه کرد. این ‏پوشش فلزی باید حداقل10 سانتی متر از ردیف دندانه های اره فاصله داشته باشد و به صورتی ‏جای گیر شده باشد که برای تعویض صفحه ی اره و یا تخلیه خاک اره ی انباشته شده در پوشش، ‏بتوان به سهولت آن را برداشت و مجدداً به جای خود گذاشت.‏

‏4. ارتفاع قسمتی از اره ی دوار که باید روی میز نمایان باشد با ضخامت کار که باید اره شود، ‏متغیر است و باید بتوان آن را کم و زیاد کرد.‏

‏5. دسته ی مخصوص بار دادن قطعه ی کار، ابزاری است که باید در دسترس کارگر باشد تا ‏با استفاده از آن ابزار، قطعه ی کار را ضمن فشار به سطح صاف میز (به منظور کنترل بهتر) به ‏سمت دندانه های اره براند.‏

‏6. برای ایجاد چاک در قطعه ی کار باید به کمک کشوی مخصوص دسته دار، قطعه ی کار را با ‏دست راست و دسته ی کشو را  با دست چپ مهار کرده و قطعه ی کار را به سمت دندانه های ‏اره هدایت کرد.‏

‏4-6-3- ماشین (تیغه ی) رنده ی نجاری

‏1. تیغه ی رنده را باید به اندازه ی موردنیاز، آزاد گذاشت و قسمت های دیگر آن را باید ‏پوشانید. برای این منظور باید از حفاظ چندلبه ای استفاده کرد، حفاظی که از قطعات کوچک چوب ‏لولا شده به یکدیگر، تشکیل شده است.‏

‏2. برای رنده کردن قطعات کوچک چوب باید از دستگیره های هدایت کننده استفاده شود. ‏سطح زیرین این دستگیره نیز باید دارای یک برآمدگی مانند پاشنه بوده و از یک ورقه ی ‏لاستیکی، پوشیده شده باشد. این پاشنه و ورقه ی لاستیکی دستگیره موجب می شود که هنگام ‏رنده کردن، سطح زیرین دستگیره، روی سطح فوقانی قطعه ی کار نغلزد و از آن جدا نشود.‏

‏3. نوع دیگر حفاظ تیغه ی رنده که می تواند قطعه ی کار را نیز هنگام رنده کردن، تحت فشار ‏قرار داده و مانع پس زدن آن شود، تخته ای زانویی شکل به نام حفاظ پس رونده یا عقب رونده ‏است که از چوب محکم، تهیه شده و روی میز رنده، به صورتی کار گذاشته می شود که حالت ‏فنری و ارتجاعی آن به قطعه ی کار، فشار وارد کند و آن را هنگام رنده کردن، محکم نگه دارد و ‏در جهت صحیح، به جلو براند.‏

‏4-6-4- ماشین فرز نجاری

‏1. ماشین فرز نجاری، دارای یک محور قائم است که تیغه ی فرز، روی آن محکم می گردد. ‏برای ایمنی و حفاظت کارگران در هنگام کار با این دستگاه باید حلقه ی فلزی، حلقه ی چوبی و ‏قوس حفاظتی آن به عنوان سه وسیله ی حفاظتی و مانع زخمی شدن کارگران توجه ویژه منظور ‏کرد.‏

‏2. فاصله ی بین سطح میز فرز و سطح زیرین حلقه ی حفاظتی فلزی متصل به محور فرز ‏نباید از فاصله ی موردنیاز برای استقرار قطعه ی کار در زیر حلقه تجاوز کند وگرنه، ممکن است ‏دست کارگر با قسمت های گردان تماس پیدا کرده و حادثه پدید آورد.‏

‏3. فاصله ی دایره ی داخلی حلقه ی حفاظتی چوبی از لبه ی تیغه ی فرز باید حداقل ‏15 mm‏ ‏‏(میلی متر) باشد و قطعه ی کار باید به سهولت زیر قطعه ی حفاظ حرکت کند.‏

‏4-7- تدابیر ایمنی و حفاظت، هنگام کار با دستگاه سمباده

‏1. به علت دور زیاد و نیروی گریز از مرکزی که به اجزای سنگ سمباده وارد می گردد، ‏خطر خرد شدن و پرتاب آن به اطراف وجود دارد. دور زیاد سنگ، به دلیل این است که در دور ‏زیادتر، سنگ سمباده فلزات را در دور بالا بهتر تراش می دهد.‏

‏2. اندازه ی سرعت محیطی قرص سمباده، به دو عامل بستگی دارد که عبارتند از اندازه ی ‏قطر سنگ و چرخش آن در دقیقه. سرعت محیطی سنگ ها با برچسپی که همیشه روی آنها نصب ‏می شود مشخص می گردد و نباید آن را زیاد کرد مگر آنکه سازنده ی وسیله توصیه کند.‏

‏3.سنگ سمباده با فرم ها و اندازه های مختلف وجود دارد که هریک از آنها را باید روی ‏دستگاه مخصوص خود سوار کرد.‏

‏4. هر دستگاه سنگ سمباده باید به پوشش حفاظتی از فلزات سخت، مقاوم و متناسب با ابعاد ‏سنگ مجهز باشد تا ذرات و گرد سنگ سمباده را که هنگام کار، از سنگ پرتاب می شود، در خود ‏نگه دارد و در صورت ترکیدن یا خرد شدن سنگ، مانع پرتاب قطعات آن به اطراف و ایجاد ‏حوادث مخاطره آمیز گردد.‏

‏5. پوشش حفاظتی سنگ سمباده، نباید تمامی قرص سنگ را بپوشاند زیرا قسمتی از سنگ باید ‏برای صیقل دادن و سمباده زدن ابزار، آزاد و بدون پوشش باشد.‏

‏6. فاصله ی بین محیط قرص سنگ سمباده و جدار پوشش آن، نباید از 5 میلی متر تجاوز کند. ‏بدیهی است که هر سنگ سمباده، به مرور زمان سایییده می‌شود و فاصله ی بین محیط سنگ با ‏پوشش ذیربط، بیشتر از 5 میلی متر می‌گردد که در این صورت باید جای پوشش را تغییر داد و ‏آن را به سنگ، نزدیکتر کرد و یا اینکه باید آن را با پوشش دیگری که متناسب با قطر سنگ باشد، ‏تعویض کرد.‏

‏7. باید سنگ سمباده ای را به کار برد که دارای مشخصات مربوط به نام کارخانه ی سازنده، ترکیب ‏شیمیایی سنگ سمباده، ابعاد سنگ سمباده و حداکثر دور مجاز در دقیقه به همراه سرعت حرکت ‏محیطی آن به متر در ثانیه، باشد.

‏8. سنگ سمباده را باید از ضربه و تکان، محفوظ نگاه داشت زیرا حساس است و زود ‏می‌شکند.‏

‏9. سنگ سمباده، در مقابل رطوبت و تغییر ناگهانی دمای هوا بسیار حساس است لذا همواره ‏باید آنرا در محل خشک و نیز در دمای معتدل یکسان نگاه داشت.‏

‏10. قطر مسیرهای جانبی سنگ سمباده باید حداقل ‏‎1/3‎‏ قطر سنگ باشد و زمان سوار کردن ‏سنگ و اتصال سپرهای جانبی باید یک ورق لاستیک، مقوا، نمد و یا چرم بین آن دو قرار ‏گیرد تا از ایجاد تنش و خورد شدن سنگ جلوگیری کرد.‏

‏11. پس از سوار کردن سنگ سمباده روی دستگاه توسط کارگر با تجربه، باید به مدت 5 ‏دقیقه آن را مورد تست قرار داد و در طی این مدت، باید توقف و رفت و آمد افراد در منطقه ‏را ممنوع کرد. ضمناً هرگز قبل از اطمینان از صحیح بستن سنگ سمباده نباید ماشین را بکار ‏انداخت.‏

‏12. تکیه گاه ابزار از سنگ سمباده باید قابل تنظیم باشد تا بتوان آن را از سنگ دور یا به آن ‏نزدیک کرد و طوری آن را میزان نمود که فاصله ی لبه ی آن از لبه ی محیطی سنگ سمباده، از ‏سه میلی متر تجاوز نکند چرا که فاصله ی بیش از 3 میلی متر ممکن است موجب در رفتن ابزار ‏از دست یا گیر کردن آن بین تکیه گاه و سنگ سمباده شود و سنگ را بشکند و در نتیجه، آسیب ‏شدید ایجاد کند.‏

‏13. در صورت زیاد بودن میزان گردوغبار متصاعد شده در هنگام کار، باید با استفاده از ‏دستگاه مکنده گردوغبار و براده ی حاصل از سمباده را جذب و از خروج آن به خارج از کارگاه ‏جلوگیری نمود.‏

‏14. هنگام کار با دستگاه سنگ سمباده، باید از عینک ایمنی استفاده کرد. هرچند که در جلوی ‏آن، صفحه ی شفاف حفاظتی، نصب شده باشد.‏

‏15. وقتی که سنگ سمباده ای، گردیِ خود را از دست بدهد، باید با قلم الماس یا ابزارهای ‏مناسب، گردی را دوباره در آن ایجاد کرد.‏

‏16. نیروی محرکه ی دستگاه سنگ سمباده، غالباً موتور برق است که به وسیله‌ی تسمه و یا ‏چرخ دنده، سنگ را به چرخش درمی آورد. لذا باید بر روی چرخ دنده و تسمه های انتقال نیرو، ‏حفاظ مناسب و مطمئن نصب کرد و همچنین سیستم ارت (اتصال به زمین) نیز همواره باید ‏رعایت گردد.‏

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

6- مدارک پیوست  :

ندارد.